# O czym warto pamiętać eksploatując akumulatory HAZE ?

Eksploatując nasze akumulatory pamiętaj o podstawowych zasadach :

- Po rozładowaniu akumulatora (nawet nie do końca) – naładuj go możliwie najszybciej. Nigdy nie zostawiaj rozładowanego akumulatora.

- Nie przerywaj cyklu ładowania. Dopiero po pełnym naładowaniu akumulator można odłączyć od ładowarki.

- Nie dopuszczaj do rozładowania akumulatora poniżej granicy 10,5V.

- Dostarczane akumulatory są gotowe do użytku.

Nie ma potrzeby „formowania” ani „ładowania wstępnego” akumulatorów.

- Akumulator żelowy uzyskuje pełną pojemność po kilku cyklach pracy.

- Pamiętaj, że akumulatory nie lubią wysokich temperatur i dużych ich zmian w okresie eksploatacji.

- Stosuj ładowarki automatyczne przystosowane do akumulatorów żelowych i AGM.

- Prąd ładowania nie powinien przekraczać 20% pojemności akumulatora,

tzn. dla akumulatora 100Ah – maksimum to 20A.

- Jeśli nie planujesz używać akumulatora przez dłuższy okres czasu, odłącz akumulator od wszystkich urządzeń i kabli, naładuj akumulator i odstaw w chłodne miejsce. Akumulator nie może stać na mrozie. Optymalna temperatura to kilka stopni (C. Akumulator może stać bez ładowania do 6 miesięcy.

- W akumulatorach serii MARINE zaleca się stosowanie klem do rozruchu silnika.